## Slide 1: TRATAMENTO DA ÁGUA
Professor: André Luiz Montanheiro Rocha
Disciplina: Gestão de Recursos Naturais – 2ª
COLÉGIO ESTADUAL PAULO LEMINSKI

## Slide 2
A água própria para o consumo deve obedecer certos requisitos:
Organoléptica: não possui odor e sabor objetáveis;
Física: ser de aspecto agradável; não ter cor e turbidez acima do padrão de potabilidade;
Química: não conter substâncias nocivas ou tóxicas acima dos limites de tolerância para o homem;
Biológica: não conter germes patogênicos.
Padrões de potabilidade

## Slide 3
Para que a água doce (proveniente de rios, lagos e poços) seja consumível é necessário que seja pura, algo nem sempre garantido a partir de sua fonte natural.
Por esse motivo, processos de Tratamento de Água foram desenvolvidos pelo homem para a purificação da água destinada ao consumo humano.
Tratamento da água

## Slide 4
O Tratamento de Água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos aplicados à água para livrá-la de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças.
Esse tratamento é normalmente realizado nas chamadas Estações de Tratamento de Água (ETA), cumprindo as seguintes etapas:
Tratamento da água

## Slide 5
As ETA.s funcionam durante 24 horas por dia. O controle da qualidade da água é realizado de hora em hora, através de análise físico-químicas, que apontam se a água distribuída está dentro do padrão de potabilidade exigido pelo ministério da saúde (Portaria MS 2914/12). Além disso, é realizado periodicamente a coleta e controle da qualidade distribuída nos hidrômetros por amostragem.
Tratamento da água

## Slide 7
Etapas Tratamento Água

## Slide 8
Etapas Tratamento Água
Esquema do posicionamento das unidades de uma ETA convencional (percebe-se sua construção em duas etapas com projetos indepedentes)

## Slide 9
(1) Captação: É o início do processo de produção, a água é captada na sua forma natural (bruta) em mananciais (águas superficiais) ou poços subterrâneos, através de conjuntos moto-bombas.
Etapas Tratamento Água

## Slide 10
Etapas Tratamento Água
(1) Captação: Água superficiais
Barragem do Rio Passauna

## Slide 11
Etapas Tratamento Água
(1) Captação: Água subterrâneas

## Slide 12
(2) Adução: É o transporte da água, por meio de adutoras (grandes tubulações), desde a captação até uma estação de tratamento de água.
Etapas Tratamento Água

## Slide 13
(3) Coagulação: Transforma as impurezas que se encontram em suspensão fina, ou em solução, em partículas maiores (flocos), para que possam ser removidas por sedimentação e filtração.
Aplicação coagulantes (sulfato de alumínio e policloreto de alumínio), que reage com a alcalinidade da água, formando hidróxido de alumínio.
Etapas Tratamento Água

## Slide 14
(3) Coagulação: Dosador de cal e de coagulante em calha parshal.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 15
(4) Floculação: Após a coagulação, a água é encaminhada a tanques de concreto contendo floculadores hidráulicos do tipo “chicanas’’, onde o fluxo da água alterna movimentos horizontais e verticais ao mesmo tempo. Com isso, as partículas sólidas se aglutinam em flocos maiores.
Etapas Tratamento Água

## Slide 16
(4) Floculação: Floculador em chicanas verticais (seco) vendo-se, á direita o vertedor para medição de vazão.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 17
(4) Floculação: Floculador mecânico vendo-se as tampas (amarelas), para proteção do motor de acionamento do misturador.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 18
(4) Floculação: Corte esquemático de um floculador mecanizado.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 19
(5) Decantação: A água é distribuída em outros tanques, onde repousa por determinado tempo, sendo processo dinâmico de separação de partículas sólidas da água, aonde os flocos pesados chegam ao fundo por gravidade, formando uma camada de material sedimentado ou lodo. Esse processo permite uma melhora da aparência e da qualidade sanitária da água, pois cerca de 90% dos sólidos suspensos sedimentam juntamente.
Etapas Tratamento Água

## Slide 20
(5) Decantação: Decantador convencional de fluxo horizontal.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 21
(6) Flotação: Em complemento à decantação, neste processo os flocos são levados à superfície do tanque através da introdução de ar pelo fundo do tanque, formando uma camada de lodo que é retirado através de raspagem mecanizadas. É muito eficiente na remoção de algas.
Etapas Tratamento Água

## Slide 22
(6) Decantação e Flotação: Corte esquemático de um decantador de placas paralelas
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 23
(6) Decantação e Flotação: Detalhe da calha coletora de água decantada
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 24
(6) Filtração: Consiste em fazer passar a água através de filtros de substâncias porosas, capazes de reter impurezas minúsculas ou flocos em suspensão e demais materiais que não decantaram, concluindo a limpeza física da água.
Filtros: (carvão antracito, areia e seixos ou pedregulhos).
Etapas Tratamento Água

## Slide 25
(6) Filtração: Esquema vertical de um filtro lento.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 26
(6) Filtração: Esquema vertical de um filtro rápido.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 27
(6) Filtração: Vista parcial da bateria de filtros “rápidos”
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 28
(6) Filtração: Lavagem de filtros em pleno funcionamento (observar o funcionamento das calhas coletoras)
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 29
(6) Filtração: Filtro seco onde se vê a malha de tubos do sistema fixo de contracorrente ou lavagem auxiliar
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 30
Etapas Tratamento Água

## Slide 31
(7) Desinfecção: Como os processos de purificação anteriores não são considerados totalmente eficazes para a remoção completa dos microrganismos (bactérias e vírus) Nessa etapa se aplica em quantidades suficientes de produtos químicos para eliminar microrganismos, impedindo qualquer contaminação.
Produtos químicos: (cloro gasoso, hipoclorito de sódio ou ozônio)
Etapas Tratamento Água

## Slide 32
(7) Desinfecção: Esquema típico de um clorador com cloro gasoso.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 33
(7) Desinfecção: Balança de cloração para cilindro de cloro gasoso
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 34
(8) Fluretação: De acordo com padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), à água desinfetada é acrescentado flúor, elemento que ajuda a prevenir a formação de cárie dentária em crianças.
Produtos químicos: (Ácido fluossilísico, fluossilicato de sódio, fluoreto de sódio).
Etapas Tratamento Água

## Slide 35
(8) Fluretação: Cone de saturação ou dosador de flúor.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 36
(9) Fosfatização: Adição de ortofosfato impede a formação da água vermelha ou preta e a incrustação das redes de ferro, removendo as já existentes.
(10) Correção da acidez: Como os processos anteriores ocorreram em meio ácido, é necessário fazer a correção desta acidez. Isto é obtido com a aplicação de cal hidratada, passando a água a ter pH e um sabor agradável.
Etapas Tratamento Água

## Slide 37
(11) Reservatórios de água tratada: A água tratada é levada até os reservatórios (acumulação de água para atendimento ao consumo em horários de pico, proporcionando o fornecimento contínuo de água) e de lá distribuída para as casas dos clientes.
Etapas Tratamento Água

## Slide 38
(11) Reservatórios de água tratada: Tipos de reservatórios em relação ao terreno.
Etapas Tratamento Água
Fonte: ETA Alto Branco, CAGEPA, Campina Grande.

## Slide 39
(12) Rede de distribuição: É a canalização interligada que proporciona a distribuição de água entre os reservatórios e o domicílio do usuário.
Etapas Tratamento Água

## Slide 40
(13) Controle de qualidade água produzida: Segue as diretrizes da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde em relação ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo e seu padrão de potabilidade.
Exames microbiológicos, físicos e químicos que atestam a qualidade da água são realizados de forma sistemática.
Etapas Tratamento Água

## Slide 41
Etapas Tratamento Água

## Slide 42
Etapas Tratamento Água

## Slide 43
Referências Bibliográficas
http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Tratam00.htm?submit=%CDndica+de+Abastecimento
http://educando.sanepar.com.br/ensino_fundamental/o-tratamento-da-%C3%A1gua

## Slide 44
Reflexão
Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante; abrace-a e você será respeitado (Pv 4:7-8).