## Slide 1: GEOPROCESSAMENTO
Prof. Esp. André Aparecido da Silva

## Slide 2: Introdução ao Geoprocessamento

## Slide 3: Introdução ao Geoprocessamento
Conceitos básicos
Componentes de um SIG
Entrada de Dados em Geoprocessamento
Análises Espaciais
Aplicações do Geoprocessamento

## Slide 4: Conceitos básicos
Geoprocessamento
Geotecnologias
Sistemas de Informação Geográfica - SIG

## Slide 5: Geoprocessamento
Conjunto de procedimentos que lidam com dados georreferenciados e cuja área de atuação envolve a coleta e o tratamento da informação espacial, assim como o desenvolvimento e uso de sistemas e aplicações;
Conjunto de técnicas e metodologias relacionadas a coleta, armazenamento e tratamento de informações espaciais ou georreferenciadas para serem utilizadas em sistemas específicos que de alguma forma se utiliza do espaço físico geográfico;
É a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas.
Essas atividades são executadas por sistemas chamados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG ou GIS (inglês) – Geographic Information Systems).

## Slide 6: Geoprocessamento
Armazenamento
Cartografia
Sensoriamento Remoto
Fotogrametria
Topografia
GNSS
Dados alfanuméricos
Coleta
Banco de dados
Tratamento e análise
Modelagem de dados
Geoestatística
Aritmética lógica
Análise de redes
Análise topológica
Reclassificação
SIG - GIS
CAD
Uso integrado
Conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial
Geoprocessamento

## Slide 7: Geotecnologias
Conceito mais atual:
  Conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica;
  As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software e peopleware que juntos se constituem em poderosas ferramentas para tomada de decisão;
  As geotecnologias estão entre os três mercados emergentes mais importantes da atualidade, junto com a nanotecnologia e a biotecnologia (Revista Nature, jan2004);

## Slide 8: Geotecnologias
Análise
Integração
Aquisição
Visualização
SIG
Detecção remota
GPS
Desktop Mapping
WWW
CAD

## Slide 9: Sistema de Informações Geográficas – SIG (Geographic Information System - GIS )
É o ambiente que permite a integração e a interação de dados georreferenciados com vistas a produzir análises espaciais de apoio à tomada de decisões técnica e política;
Sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num ambiente de respostas a problemas;

## Slide 10: Sistema de Informações Geográficas – SIG (Geographic Information System - GIS )
Conjunto de ferramentas computacionais composto de equipamentos e programas que por meio de técnicas, integra dados (das mais diversas fontes), pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, a análise e a disponibilização, a partir de dados georreferenciados, de informações produzidas por meio de aplicações, visando maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades humanas referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de decisão relativas ao espaço geográfico.

## Slide 11: Sistema de Informações Geográficas – SIG (Geographic Information System - GIS )
PRODUÇÃO DE NOVA INFORMAÇÃO:
SEGURANÇA/CONFIABILIDADE
FACILIDADE DE USO
AGILIDADE NAS ATIVIDADES
Monitoramento
Detecção
Planejamento
Tomada de decisão
Didáticas
Dia-a-dia em geral.
METODOLOGIA QUE INTEGRA:
DADOS+PESSOAS+INSTITUIÇÕES
Software
Hardware
COLETA
ARMAZENAMENTO
PROCESSAMENTO
ANÁLISE

## Slide 12
SIG em relação às demais ciências
Ciências Físicas
Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Levantamento
Sensoriamento Remoto
Cartografia
SIG

## Slide 13: Introdução ao Geoprocessamento
Conceitos básicos
Componentes de um SIG
Entrada de Dados em Geoprocessamento
Análises Espaciais
Aplicações do Geoprocessamento

## Slide 14
Componentes de um SIG
Recursos humanos
SIG
GIS
Dados
Software
Hardware
Metodologia

## Slide 15
Visão geral do Sistema de informação geográfica (SIG)
Interface
Entrada e integração de dados
Consulta e análise espacial
Visualização e plotagem
Gerência de dados espaciais
Banco de dados geográfico (BDG)

## Slide 16
Componentes de um SIG: Softwares
Conjunto de programas cuja finalidade básica é coletar, armazenar, processar e analisar dados geográficos, tirando partido do aumento da velocidade, facilidade de uso e segurança no manuseio destas informações, apontando para uma perspectiva multi, intra e interdisciplinar de sua utilização.
O software contempla basicamente cinco módulos:
1. Coleta, Padronização, Entrada e Validação de Dados;
2. Armazenamento e Recuperação de Dados;
3. Transformação ou Processamento de Dados;
4. Análise e Geração de Informação;
5. Saída e Apresentação de Resultados.

## Slide 17
Componentes de um SIG: Softwares
Softwares destinados ao processamento de dados referenciados espacialmente e empregados na manipulação de dados de diversas fontes, possibilitando a recuperação e o cruzamento de informações bem como a realização dos mais diversos tipos de análise espacial;
Softwares que permitem a integração entre bancos de dados alfanuméricos (tabelas) e gráficos (mapas) para o processamento, análise e saída de dados georreferenciados.
Integração de camadas de informação!

## Slide 18
Conceitos de camadas de informações espacial

## Slide 22
Componentes de um SIG: Hardware
Conjunto de equipamentos necessários para que o software possa desempenhar as funções descritas;
Inclui o computador e periféricos, como impressora, plotter, scanner, mesa digitalizadora, unidades de armazenamento (unidades de disco flexível, disco rígido, CD/DVD-Rom, Pen-drivers, etc.);
A comunicação entre computadores também pode ser citada, sendo realizada por meio de um ambiente de rede.

## Slide 23
Componentes de um SIG: Hardware
Plataforma computacional de alta performance;
Mesas digitalizadoras;
Scanners;
Plotters;

## Slide 24
Componentes de um SIG: Hardware
Restituidores fotogramétricos;
Instrumentos topográficos eletrônicos;
Receptores GPS-GNSS.

## Slide 25
Componentes de um SIG: Dados
São o material bruto que alimenta o sistema, permitindo gerar INFORMAÇÃO, que nada mais é do que o significado que é atribuído aos dados, do ponto de vista de um determinado usuário;
O que tem revolucionado os processos tradicionais de utilização da informação é a maneira como ela pode ser rapidamente processada e utilizada para diferentes objetivos (exemplos: georeferenciada, espacializada, etc.);
Exemplos de dados em Geoprocessamento: Mapas, tabelas, imagens, cadastros, relatórios, textos, etc.
Podem estar em meio analógico ou digital ou podem ser empíricos(consultas a especialistas, ponderações);

## Slide 26
Componentes de um SIG: Recursos Humanos
O SIG por si só não garante a eficiência nem a eficácia de sua aplicação;
Como em qualquer organização, ferramentas novas só se tornam eficientes quando se consegue integrá-las adequadamente a todo o processo de trabalho;
Não basta apenas investimento em hardware e software, mas o treinamento de pessoal, usuários e dirigentes para maximizar o potencial de uso de uma nova tecnologia.

## Slide 27
Componentes de um SIG: Metodologias
Diretamente ligadas ao conhecimento e à experiência do profissional que, a partir de um objetivo definido submete seus dados a um tratamento específico, para obter os resultados desejados;
A qualidade dos resultados de um SIG não está ligada somente a sua sofisticação e capacidade de processamento mas é proporcional à experiência do usuário;

## Slide 28: Introdução ao Geoprocessamento
Conceitos básicos
Componentes de um SIG
Entrada de Dados em Geoprocessamento
Análises Espaciais
Aplicações do Geoprocessamento

## Slide 29
Entrada de dados
Cartografia Digital

## Slide 30
Entrada de dados
Topografia
GPS
Sensoriamento Remoto
Aerofotogrametria

## Slide 31
Entrada de dados: SIG X CAD
Projeções cartográficas;
Topologia do espaço;
Atributos descritivos;
Alia mapas a banco de dados.
Coordenadas do papel;
Desenhos sem atributos;
Não opera análise.

## Slide 32: Introdução ao Geoprocessamento
Conceitos básicos
Componentes de um SIG
Entrada de Dados em Geoprocessamento
Análises Espaciais
Aplicações do Geoprocessamento

## Slide 33
Análises espaciais
O que distingue um SIG de outros tipos de sistemas de informação são as funções que realizam análises espaciais.
Tais funções utilizam os atributos espaciais e não espaciais da base de dados e buscam fazer simulações (modelos) sobre os fenômenos do mundo real, seus aspectos ou parâmetros.

## Slide 34
Análises espaciais
Localização: Onde está...? o (objeto, fenômeno, evento, etc) Quais as áreas cuja temperatura média excedeu 36ºC?
Condição: O que está...? em (estudo, jogo, análise, etc) Qual a população atingida pela enchente?
Tendência: O que mudou...? desde (1990, o último evento) Estas terras eram produtivas há cinco anos atrás?

## Slide 35
Análises espaciais
Roteamento: Qual o melhor caminho...? para (a universidade, o hospital, o hotel, etc) Qual o melhor caminho para a linha do metrô?
Padrões: Qual o padrão...? em (estudo, jogo, análise, etc) Qual a distribuição dos casos de dengue na Paraíba?
Modelos: O que acontece se...? O que acontecerá se não chover nos próximos dias?

## Slide 36: Introdução ao Geoprocessamento
Conceitos básicos
Componentes de um SIG
Entrada de Dados em Geoprocessamento
Análises Espaciais
Aplicações do Geoprocessamento

## Slide 37
Aplicações
Gestão Municipal:
  Planejamento Urbano
  Saúde Pública
  Cadastro Imobiliário
  Educação
  Segurança Pública
  Planejamento de Transportes
  Outras
Monitoramento Veicular
  Logística
  Segurança Patrimonial

## Slide 38
Aplicações
Utilities/infraestrutura
  Água e Esgoto
  Energia
  Telecomunicações (2D e 3D)
Gestão Ambiental:
  Monitoramento de Ecossistemas
  Monitoramento de Espécies
  Gestão de Recursos Naturais
  Diagnóstico de Impactos Ambientais
  Mapeamento sistemático
  Planejamento, gestão e monitoramento do ecoturismo
  Planejamento, gestão e monitoramento da Urbanização em áreas especiais

## Slide 39
Aplicações
Agronegócios
  Planejamento e Uso do Solo
  Previsão de Safras
  Agricultura de precisão
  Detecção de Pragas
Planejamento Estratégico de negócios

## Slide 40
Diversas aplicações do geoprocessamento

## Slide 41: GEOPROCESSAMENTO
BIBLIOGRAFIA
Burrough, P.A.; McDonell, R.; Principles of Geographical Information Systems. Oxford, Oxford University Press, 1998.
Câmara, G.; Davis.C.; Monteiro, A.M.; D'Alge, J.C. Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos Campos, INPE, 2001 (on-line, 2a. edição, revista e ampliada).
Assad, E. D.; Sano, E. E., (Eds.) Sistema de Informações geográficas: Aplicações na Agricultura. Brasilia, SPI-EMBRAPA, 2 edição, 1998.
Câmara, G.; Casanova, M.A.; Medeiros, C. B.; Hemerly, A.; Magalhães, G. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica. Curitiba, Sagres Editora, 1997.
Chrisman, N., Exploring Geographic Information Systems. New York, John Wiley&Sons, 1997.
Longley, Goodchild, Maguire, Rhind, Geographic Information Systems and Science. Wiley, 2005 (2 ed).
Fuks, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, A.M. Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, Embrapa, 2004 (ISBN: 85-7383-260-6). (Edição em papel: EMBRAPA, Brasília, 2004, disponível na Livraria Virtual da EMBRAPA)

## Slide 42: Rosangela Sampaio Reis
rosangelareis_al@hotmail.com